Inserzione Righi e Barbagelata

OBIETTIVO: VERIFICA SPERIMENTALE DELLE INSERZIONI RIGHI E BARBAGELATA PER LA MISURA DI POTENZE IN SISTEMI TRIFASE A TRE FILI.

DESCRIZIONE DELLA PROVA:

La prova descritta nella relazione è di tipo quantitativo, in quanto prevede l’annotazione di dati sperimentali. I circuiti sotto riportati riproducono quelli utilizzati nell’esperimento.

La tensione d’ingresso è variabile e di tipo alternato con frequenza di 50 Hz. Il generatore è di tipo simmetrico, con le tre fasi sfasate di 120° l’una rispetto all’altra.

Nel circuito sono inseriti tre componenti fondamentali: AMPEROMETRI, VOLTMETRI e WATTMETRI, per la misura delle correnti di linea, per la misura della tensione di linea, per la misura delle potenze secondo Righi e Barbagelata dissipate dai BIPOLI PASSIVI che nel nostro caso sono delle lampade e resistenze variabili. La prova si svolge in due fasi, una con metodo Righi e una con metodo Barbagelata; entrambe prevedono l’utilizzo di carichi equilibrati e squilibrati.

La prova mira a VERIFICARE SPERIMENTALMENTE le nozioni teoriche apprese.

MATERIALE OCCORRENTE PER L’INSERZIONE RIGHI:

- 1)     ALIMENTATORE IN CORRENTE ALTERNATA TRIFASE

5)  	3) LAMPADE (IMPEDENZE); 2 REOFILI (PER CARICO SQUILIBRATO)

- 1)     AMPEROMETRO

1)        VOLTMETRO

2)	      WATTMETRI

INSERZIONE  DEGLI STRUMENTI:

Ad ogni fase è collegato in serie un amperometro per determinare la corrente di linea. Fra la fase 1 e la fase 2 è collegato un voltmetro per stabilire a tensione di linea.

Sono infine inseriti tre wattmetri: due secondo Aron A e B (con bobina amperometrica sulle fasi 1 e 2 con centro stella della bobina voltmetrica  in comune sulla fase 3), uno in quadratura, (con bobina amperometrica sulla fase 3 e bobina voltmetrica fra le fasi 1 e 2).

SCHEMA DEL CIRCUITO:

SVOLGIMENTO DELLA PROVA:

Come già detto prima la prova si svolge in due fasi differenti

1(  CARICO EQUILIBRATO

2(  CARICO SQUILIBRATO

E’ fondamentale conoscere prima della prova l’ordine delle fasi; noi ci siamo fidati delle etichette poste sul generatore.

TABELLE DATI:

ANALISI DELLE PROVE:

1° PROVA: carico equilibrato

Le correnti rilevate sono uguali modularmene. Essendo il carico composto da lampade, quindi bipoli puramente ohmici la potenza reattiva dovrebbe risultare nulla e verificarsi la relazione:

ma ciò non risulta perfettamente; l’errore è dovuto all’imperfezione delle lampade delle linee e degli strumenti di misura, tuttavia tenendo conto di questa considerazione possiamo dire che la relazione soprascritta è soddisfatta.

Per il calcolo delle potenze inoltre si sino utilizzate le seguenti formule:

;	;	;

e quindi dalle ultime due:

che non è però verificata precisamente per il motivo prima citato

2° PROVA: carico squilibrato

Il carico viene squilibrato collegando in parallelo a due delle lampade (fase 2 e 3) che compongono l’utilizzatore trifase un reostato.

Si nota subito che le correnti che scorrono nelle varie fasi sono differenti, e di conseguenza anche le potenze misurate dai wattmetri.

Questa volta la relazione da soddisfate è:

ed è verificata; vi saranno sempre delle incongruenze dovute all’imperfezione del circuito.

Per il calcolo delle potenze inoltre si sino utilizzate le seguenti formule:

;	;

MATERIALE OCCORRENTE PER L’INSERZIONE BARBAGELATA:

- 1)     ALIMENTATORE IN CORRENTE ALTERNATA TRIFASE

5)  	3) LAMPADE (IMPEDENZE); 2 REOFILI (PER CARICO SQUILIBRATO)

- 2)     AMPEROMETRO

1)        VOLTMETRO

4)	      WATTMETRI

INSERZIONE  DEGLI STRUMENTI:

Ad ogni fase è collegato in serie un amperometro per determinare la corrente di linea. Fra la fase 1 e la fase 2 è collegato un voltmetro per stabilire a tensione di linea.

Sono infine inseriti quattro wattmetri: due secondo Aron A e B (con bobina amperometrica sulle fasi 1 e 2 con centro stella della bobina voltmetrica  in comune sulla fase 3), gli altri due (C sente P1,12 , mentre D sente P2,21 ) che sostituiscono il wattmetro C dell’inserzione Righi.

SCHEMA DEL CIRCUITO:

SVOLGIMENTO DELLA PROVA:

Come già detto prima la prova si svolge in due fasi differenti

1(  CARICO EQUILIBRATO

2(  CARICO SQUILIBRATO

E’ fondamentale conoscere prima della prova l’ordine delle fasi; noi ci siamo fidati delle etichette poste sul generatore.

TABELLE DATI:

ANALISI DELLE PROVE:

1° PROVA: carico equilibrato

Le correnti rilevate sono uguali modularmene. Essendo il carico composto da lampade, quindi bipoli puramente ohmici la potenza reattiva dovrebbe risultare nulla e verificarsi la relazione:

ma ciò non risulta perfettamente; l’errore è dovuto all’imperfezione delle lampade delle linee e degli strumenti di misura, tuttavia tenendo conto di questa considerazione possiamo dire che la relazione soprascritta è soddisfatta.

Per il calcolo delle potenze inoltre si sino utilizzate le seguenti formule:

;	;	;

e quindi dalle ultime due:

che non è però verificata precisamente per il motivo prima citato

2° PROVA: carico squilibrato

Il carico viene squilibrato collegando in parallelo a due delle lampade (fase 2 e 3) che compongono l’utilizzatore trifase un reostato.

Si nota subito che le correnti che scorrono nelle varie fasi sono differenti, e di conseguenza anche le potenze misurate dai wattmetri.

Questa volta la relazione da soddisfate è:

ed è verificata; vi saranno sempre delle incongruenze dovute all’imperfezione del circuito.

Per il calcolo delle potenze inoltre si sino utilizzate le seguenti formule:

;	;

Si può notare un valore di potenza reattiva molto alto nell’ultima misurazione, ciò è dovuto probabilmente oltre che all’imperfezione del circuito, anche allo squilibro delle fasi.

IL CARICO SQUILIBRATO:

Nel corso della prova, su suggerimento dell’ingegnere Stellino, abbiamo verificato le tensioni di fase degli utilizzatori per il sistema squilibrato, e abbiamo notato che le tensioni di fase delle impedenze squilibrate erano minori di quelle baricentriche della linea, mentre la tensione di fase dell’utilizzatore non squilibrato era superiore a quella baricentrica della linea. Più precisamente, si riscontrava maggiore tensione sulla fase dove passava meno corrente, e viceversa minore tensione sulla fase dove passava più corrente.

La spiegazione di tutto ciò è da ricercarsi nel fatto che il centrostella dell’utilizzatore, per verificare la prima legge di Kirchhoff, tende a spostarsi verso la, o le fasi più caricate (nel nostro caso la 1 e la 2), facendo cadere su di esse “poca tensione”, e lasciandone “tanta per la fase meno caricata.

CONCLUSIONI:

Abbiamo dimostrato praticamente e sperimentalmente la misura di potenze secondo Righi e Barbagelata, sia per carichi equilibrati che squilibrati, per sistemi trifasi a tre fili.